## Slide 1
Manual de usuario Safety Demokit

## Slide 2
1. Componentes del Demokit

## Slide 3
1. Componentes del Demokit
El demokit incluye:
Dispositivo Lotto Multicandado SF-LT
Juego de llaves para selector de seguridad
Set de cables para programación de SFL (SFC-UL ,EXT-SFL)

## Slide 4
1. Componentes del Demokit
Emisor
Receptor
Cortinas de seguridad
SFLA30-12
※ La cubierta de conexión de la cortina receptora se encuentra retirada para conexión de interfaz

## Slide 5
1. Componentes del Demokit
Botón de paro de emergencia
- SF2ER-E2RA2B
Guarda para paro de emergencia
- GUARD-SF2ER
Chapa de seguridad
- SFDL2-SD
Relevadores de seguridad
- SFC-N322-23-L
- SFC-R212-L
Sensor magnético de seguridad
- SFN-M-020
Interruptor para puertas
Con bloqueo por solenoide
- SFDL2-S6A-M20
Interruptor selector con llave
- SF2KR-MRLR-A2B

## Slide 6
1. Componentes del Demokit
Botonera incluida dentro del mismo maletin para uso de resets, mutings y cambios de modo de operación
Botón de reset para enclavar interlock SFDL2
Selector para intercambio entre Modo interlock y Modo Muting
Botones para activar señales de Muting
Botones para utilizer funciones de Reset y Reset Hold de cortinas SFLA

## Slide 7
Modo interlock
Modo muting
※ Guía de selección de modos (Cuando se usan cortinas de seguridad)

## Slide 8
SFN-M-A
SFN-M-020S
SFDL2-S6A
RY1
SW1 : SF2ER-E2RA2B
SW2 : S16PR-E1RC
2. Diagrama de conexiones – Relé de seguridad / Interlocks
SFC-N322-23
White
Black
Brown
Blue

## Slide 9
2. Connection Diagram – Safety Light Curtain
RY2
RY2
DC24V
SFC-R212
+
－
Safety Relay

## Slide 10
2. Explicación de funcionamiento – Relevador de seguridad / Interlock/ Selector
Al encender el dispositivo el LED del selector se iluminará, al girarlo se energizarán los demás dispositivos.
Con la chapa insertada en el Interlock, al presionar el botón SFC-N (Reset) este se enclavará y el LED naranja del Interlock encenderá.
Al presionar el paro de emergencia (SF2ER), Las entradas seguras se desactivarán y el Interlock (SFDL) se liberará.
Al desactivarse las entradas de seguridad, los LED M1 y M2 del relé SFC-N se apagarán, así como el LED Naranja del Interlock.
Después de Liberar el Interlock SFDL, se puede abrir la puerta deslizando la chapa, esto se logra jalando el botón que está dentro de la manija.
Cuando la Puerta se abra, el Led de estatus de el SFN se pondrá en rojo y el LED NS del relé SFC-N se apagará.
Cierre la Puerta y deslice la chapa a la izquierda, jalando nuevamente el botón debajo de la manija para poder deslizarla. [ LED del SFN : volverá a color verde , LED NS de relé SFC-N: volverá a encender ]
Una vez realizado esto presionar de nuevo el botón SFC-N para Volver a enclavarlo.

## Slide 11
2. Explicación de funcionamiento – Cortinas de seguridad
※ Precauciones
Las cortinas de seguridad (SFLA30-12) que se encuentran en el demokit es un producto de alta funcionalidad.
Los Dip switch del 1 al 7 de las dos cortinas deben estar en OFF (Modo de fábrica), el Número 8 debe estar encendido (Configuración por PC) - Use atLightcurtain mediante los cables de interfaz incluidos (SCM-US & EXT-SFL)
Los botones incluidos son componentes para demostrar las funciones de interlock, muting y override. - Para usar modo Interlock, Cambiar el selector a posición ‘Interlock’. - Para usar modo Muting, Cambiar el selector a posición ‘Muting’. ※ El cable naranja del emisor es la entrada para Reset Hold y Muting 1, el selector sirve para saber cual de las dos formas se va a trabajar.
La función de Blanking se puede usar sin necesidad de los botones.
Las salidas OSSD del receptor están conectadas al relé SFC-R212 en las terminales M12 y M22. (Referencia en diagrama de conexión) - Las terminales 13 y 14 del relé SFC-R212 están conectadas para las señales de relé.
Dispositivos EDM , Entradas de prueba externas , Conexión de salidas auxiliares no vienen incluidos y queda prohibido cualquier des ensamblaje.

## Slide 12
1) Configuración de cortinas mediante DIP switch
2) Interfaz de comunicación equipada (EXT-SFL + SCM-US)
DIP Switch num. 8
activado
2. Explicación de funcionamiento – Cortinas de seguridad

## Slide 13
El Interlock es una función de seguridad la cual apaga las Salidas seguras OSSD cuando hay una interrupción o algun error
al energizar y las mantiene apagas hasta que el error quede resuelto y se active un botón de reset manual.
Auto Reset - Condición de reseteo sin dispositivo externo → Cuando las cortinas se des interrumpen, las salidas (OSSD) se encienden
en automático.
Manual Reset - Las salidas (OSSD) se encienden hasta que se apriete un botón de Reset. 1) Función Start Interlock -Esta función hace que las cortinas se mantengan con las OSSD desactivadas al energizar, hasta que se oprima el botón de reset
Las OSSD se activarán.
Diagrama de tiempos cuando
se activa “Start Interlock”
2.- Explicación de funcionamiento – Cortina de seguridad (Interlock)

## Slide 14
2) Función Re-start Interlock - En esta función las salidas de seguridad (OSSD) se apagarán cuando las cortinas sean interrumpidas y se mantendrán
apagadas hasta que se presione el botón de reset. - Cortina libre(OSSD ON) → Cortina bloqueada (OSSD OFF) → Cortina libre(OSSD OFF) → Botón Reset (OSSD ON) 3) Función Reset Hold - Cuando el trabajador A está dentro de un área peligrosa, otro trabajador puede resetear el sistema de seguridad y
hacer que la máquina encienda con el trabajador A, dentro.
Es por eso que la función Reset Hold hace que se deba seguir una secuencia para poder volver a habilitar las OSSD.
Diagrama de tiempos para función “Restart Interlock”

## Slide 15
Diagrama de tiempos y secuencia establecida para la función “Reset-Hold”

## Slide 16
Video de como configurar Interlock (función “Start interlock”) en atLightcurtain
※Contraseña para cambio de parámetros : admin

## Slide 17
Video de como configurar Interlock (función “Re-start interlock”) en atLightcurtain

## Slide 18
Video de como configurar interlock (función “Start Interlock” + “Re-start Interlock) en atLightcurtain

## Slide 19
Video de como configurar Interlock (función “Start Interlock” + “Reset Hold”) en atLightcurtain

## Slide 20
Video de como configurar Interlock (función “Re-start Interlock” + “Reset Hold”) en atLightcurtain

## Slide 21
Video de como configurar Interlock (función “Start Interlock” + “Restart Interlock) + “Reset Hold”) en atLightcurtain

## Slide 22
Use cuando sea necesario mantener las salidas seguras (OSSD) encendidas en un ambiente donde constantemente pasan objetos
por el área de detección. (Conveyors, Pallets, etc.)
• Para activar la función Muting, es necesario usar los botones (MUTE1 y MUTE2).
• En los siguientes videos se demuestra como configurar el Muting de las 3 diferentes maneras posibles.
El demokit está programado para usar
Señales de muting tipo PNP
2. Explicación de funcionamiento – Cortinas de seguridad (Función Muting)

## Slide 23
Video de como usar función Muting ( Secuencia estación 1 → 2 ) en atLightcurtain

## Slide 24
Video de como usar función Muting ( Secuencia estación 2 → 1 ) en atLightcurtain

## Slide 25
Video de como usar función Muting ( Secuencia estación 1 ↔ 2 ) en atLightcurtain

## Slide 26
Thank you.
Autonics
Copyright © Autonics. All rights reserved | www.autonics.com